Comment rendre son établissement accessible ?

Restaurants

Cet autodiagnostic vous est distribué dans le cadre du déploiement du dispositif “Ambassadeurs de l’Accessibilité” sur la commune de Vaulx-en-Velin, en partenariat avec la Ville et la Préfecture du Rhône.

Ce dispositif vise à faciliter le quotidien des habitants, en particulier ceux en situation de handicap, en améliorant l’accessibilité des lieux ouverts au public. Les commerces sont une cible prioritaire. En effet, bien que la loi du 11 février 2005 dite « Loi Handicap » impose aux Établissements Recevant du Public (ERP) de se rendre accessibles pour tous, à ce jour plus de la moitié ne sont entrés dans aucune démarche administrative.

Ce document vise à vous permettre de faire un autodiagnostic de l’accessibilité de votre commerce et d’identifier les éventuels points de non-conformité afin de les régulariser.

Avant de commencer

Ce document est destiné aux établissements recevant du public de catégorie 5. Les commerces sont plus classés en 5ème catégorie tant que la jauge maximum de l’établissement est de moins de:

- 200 personnes au total

- Ou 100 personnes en sous-sol

- Ou 100 personnes aux étages

Attention ces seuils ne s'appliquent pas aux commerces situés dans un centre commercial : la catégorie de l'ensemble du centre commercial est attribuée à ces commerces, généralement la 1ère catégorie.

### COMMENT UTILISER CE DOCUMENT ?

Ce document va vous permettre de savoir si votre établissement est accessible à tous et quels sont ses points d’amélioration.

Les questions posées vont vous permettre d’identifier les points de non-conformité vis-à-vis de la loi. Une fois ceux-ci identifiés, il suffit de réaliser l’aménagement/achat/travaux correspondant aux questions où sont situés les points de non-conformité identifiés.

Le matériel nécessaire pour réaliser votre autodiagnostic, est ce papier, un niveau (vous pouvez utiliser votre smartphone) et un mètre.

A noter que la déclaration de conformité n’engage que le gestionnaire de l’établissement.

### 1. AVEZ-VOUS UN STATIONNEMENT PROPRE À L'ÉTABLISSEMENT ?

Oui  			Non  → Ne pas remplir la section 1.1

Note : Il n’est pas obligatoire d’avoir un stationnement propre à l’établissement pour être conforme, mais si vous en possédez un, il doit respecter les règles ci-dessous :

### 1.1 SI OUI, CONCERNANT VOS PLACES DE STATIONNEMENT :

Si vous avez un parking de moins de 50 places, avez-vous une place adaptée aux personnes en situation de handicap (personne à mobilité réduite, en fauteuil) ?

Oui 			Non  → point de non-conformité

Les places adaptées ont-elles une signalisation verticale et horizontale réglementée (peinture au sol et panneau) ?

Oui  			Non  → point de non-conformité

La ou les places adaptées sont-elles horizontales ? (Pente < 3%)

Oui 			Non  → point de non-conformité

### 2. CONCERNANT LE CHEMINEMENT EXTÉRIEUR APPARTENANT À L'ÉTABLISSEMENT POUR ACCÉDER À L'ENTRÉE (Ex : une cour) :

Le cheminement extérieur a-t-il une largeur d’au moins 1,20 m ?

Oui         		Non   → point de non-conformité

En cas de dévers, celui-ci est-il inférieur à 3% ?

Le dévers est une pente perpendiculaire au sens de déplacement (voir image 1)

Oui         		Non   → point de non-conformité

Si l’accès à votre établissement comporte une pente, celle-ci respecte-elle les règles ci-dessous ?

La pente doit être inférieure à 6% sur une longueur de maximum 10 m, ou inférieure à 10% sur 2 mètres, ou inférieure à 12 % sur 0,50 mètre. (Image 2)

Oui       		   Non   → point de non-conformité

Si les bords du cheminement présentent une rupture de niveau de plus de 25 cm, le bord du chemin et la rupture de niveau sont-ils séparés par un obstacle protecteur ?

L’obstacle doit permettre de séparer la rupture de niveau et le cheminement par un espace de minimum 90 cm (voir image 3)

Oui 			Non  → point de non-conformité

Le cheminement est-il sans saut/marche de plus de 2 cm ?

Oui           	   Non  → point de non-conformité

Le cheminement jusqu’à l’entrée ou l'accueil est-il facilement détectable à la canne/au pied/visuellement ?

Plusieurs solutions peuvent être utilisées :

-Une bande de guidage contrastée qui peut être détectée visuellement et à l’aide d’un pied et d’une canne. (Voir image 4) 

-Un aménagement du cheminement avec par exemple de l’herbe sur les côtés du chemin (voir image 5)

Oui           	   Non    → point de non-conformité

Ce revêtement est-il dur (ex béton/goudron etc.) et non réfléchissant ?

Oui        		   Non → point de non-conformité

Si, le cheminement présente des obstacles et des éléments latéraux suspendus dépassant de 15 cm, existe-il un dispositif permettant sa détection à la canne par une personne malvoyante ? (Ex : pot de fleur, barrière etc.) (voir image 6)

Oui          		 Non   → point de non-conformité

Les trous ou fentes au sol ne dépassent pas une largeur ou un diamètre de 2 cm ?

Oui   		Non  → point de non-conformité

### 3. PARLONS DE L'ENTRÉE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

Y-a-t-il des marches ou un saut de plus de 2 cm à l’entrée de votre établissement ? (Saut de 4 cm accepté s’il est chanfreiné avec une pente de moins de 33 % comme dans l’image 7)

Oui 			Non  → Ne pas remplir la section 3.1

### 3.1 CONCERNANT LES MARCHES À L'ENTRÉE DE L'ÉTABLISSEMENT :

Avez-vous fait installer une rampe posée de manière permanente ou une rampe amovible, présentant une pente faible ?  (Voir image 8)

La pente doit être inférieure à 6% sur une longueur de maximum 10 m, ou inférieure à 10% sur 2 mètres, ou inférieure à 12 % sur 0,50 mètre.
(image 5)

Oui 		Non  → point de non-conformité

En haut de la marche la plus haute, un revêtement de sol permet-il l'éveil à la vigilance à une distance comprise entre 0,28 m et 0,50 m de la première marche, grâce à un contraste visuel et tactile ? (Image 9)

Oui 		Non  → point de non-conformité

Les nez de marche sont-ils bien visuellement contrastés par rapport au reste de l'escalier et sont-ils non glissants ? (Image 10)

Oui 		Non  → point de non-conformité

La première et la dernière marche sont-elles pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur ?

Oui 		Non  → point de non-conformité

S'il y a 3 marches ou plus, des mains courantes sont-elles installées de part et d'autre ?

Elles doivent être à une hauteur comprise entre 0,8 et 1 m mesurée depuis le nez de marche, visuellement contrastées par rapport à la paroi support et prolongées horizontalement en haut et en bas de la série de marches (sur au moins 28 cm) comme sur l’image 11 ci-dessous

Oui 		Non  → point de non-conformité

Les mains courantes sont-elles bien éclairées ou bien contrastées ?

(Voir l’image 12)

### Oui 		Non  → point de non-conformité

### 4.  EN TERMES DE SIGNALÉTIQUE :

Est-ce que la hauteur des caractères d'écriture ou des pictogrammes/icônes est proportionnée par rapport à l'importance de l'information et la distance de lecture ?

Oui   		Non    → point de non-conformité

La signalétique est-elle suffisamment contrastée par rapport au fond du support de l’information ?

Oui   		Non   → point de non-conformité

### 5. PARLONS MAINTENANT DES PORTES DE VOTRE ÉTABLISSEMENT :

Les portes ont-elles toutes une largeur supérieure à 80 cm (passage utile de 77 cm) ?

Oui 			Non  → point de non-conformité

La poignée de la porte peut-elle être manœuvrée sans effort en position « assis » ou « debout » par une personne qui a des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet ? (Voir image 13)

Oui 			Non  → point de non-conformité

Les poignées de porte sont-elles à plus de 40 cm d’un angle ? pour qu'une personne en fauteuil puisse l’attraper sans être bloqué (voir image 14)

Oui 			Non  → point de non-conformité

Un espace de manœuvre suffisant existe-t-il, de part et d’autre des espaces d’ouverture des portes de votre établissement ? espace de manœuvre nécessaire : cercle de diamètre 1.5m (voir image 15)

Oui 			Non  → point de non-conformité

L’encadrement et la poignée des portes présentent-ils un contraste visuel par rapport à leur environnement ? ex : poignée de couleur différente de la porte

Oui 			Non  → point de non-conformité

Si vous avez une porte vitrée, celle-ci peut-elle être repérée par une personne malvoyante ou une personne distraite ? (Affiche horaire, tarifs ou autocollants collés sur la vitre, présence de menuiseries. Il faut en mettre plusieurs à différentes hauteurs) (voir image 16)

Oui 			Non  → point de non-conformité

### 6. ET QU'EN EST-IL DES CIRCULATIONS INTÉRIEURES ?

La ou les allées principales de l'établissement (allant de l'entrée à la caisse, de l'entrée à la cabine d'essayage ou de l'entrée aux sanitaires adaptés) sont-elles libres de tout obstacle au sol, avec une largeur supérieure à 1,20 m ?

Oui 			Non  → point de non-conformité

Lorsque les autres allées ont un rétrécissement dû à des obstacles, celui-ci est-il supérieur ou égal à 90 cm ?

Oui 			Non  → point de non-conformité

Dans vos allées, les obstacles suspendus entre 15 cm et 2,20 m du sol ont-ils une signalétique ? (Voir image 17)

NB : Les obstacles à moins de 15 cm de hauteur du sol, ne sont pas considérés comme des obstacles suspendus

Oui 			Non  → point de non-conformité

Si les bords du cheminement présentent une rupture de niveau de plus de 25 cm, le bord du chemin et la rupture de niveau sont-ils séparés par un obstacle protecteur ?

L’obstacle doit permettre de séparer la rupture de niveau et le cheminement par un espace de minimum 90 cm (voir image 18)

Oui 			Non  → vous n’êtes pas conforme

A l'intérieur de l'établissement, y a-t-il un escalier ?

Oui 			Non   → Ne pas remplir la section 6.1

### 6.1 CONCERNANT VOTRE ESCALIER :

Dispose-t-il, en haut de la marche la plus haute, d'un revêtement de sol qui permette l'éveil à la vigilance ? (Voir image 19)

Oui 		Non  → point de non-conformité

Des mains courantes sont-elles installées de part et d'autre de votre escalier ?

Elles doivent être à une hauteur comprise entre 0,8 et 1 m mesurée depuis le nez de marche, visuellement contrastées par rapport à la paroi support et prolongées horizontalement en haut et en bas de la série de marches (sur au moins 28 cm) comme sur l’image 11 de la section 3.1

Oui 		 Non  → point de non-conformité

Les marches ont-elles une hauteur inférieure ou égale à 17 cm ?

Oui 		Non  → point de non-conformité

Les nez de marche sont-ils non glissants et visuellement contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal ? (Voir image 20)

Oui 		Non  → point de non-conformité

### 7. CONCERNANT LA NÉCESSITÉ DE DISPOSER D'UN ASCENSEUR :

Votre établissement entre-t-il dans un de ces trois cas suivants ?

- Accueille plus de 50 personnes en étages ;

- Les services rendus aux étages sont différents de ceux rendus aux rez-de-chaussée ;

- Votre établissement est un restaurant dont les places en étage représentent plus de 25% de la capacité

Oui  → remplir la section 7.1     	Non  → passer à la section 8

7.1. Dans ces cas, votre établissement dispose-t-il d’un ascenseur répondant à la norme NF EN 81-70 ?

Oui  			Non  → point de non-conformité

### 8. CONCERNANT L'ACCUEIL DE VOTRE ÉTABLISSEMENT :

## Votre banque d'accueil permet-elle d’échanger visuellement avec la personne de l’accueil, pour quelqu’un en fauteuil par exemple ? (Image 21)

Oui 				Non  → point de non-conformité

Si l’accueil de votre établissement est aussi un point d’échange de formalités administratives ; (lire, écrire ou remplir un document) dispose-t-il d'une tablette à la bonne hauteur respectant les mesures de l’image 22 ci-contre ?

Oui 				Non  → point de non-conformité

# Votre établissement est-il équipé d'une salle polyvalente (= salle de réunion, espace d'attente, salle de restauration, amphithéâtre, salle de conférence etc.) ?

Oui → vous devez remplir la section 9   Non  → Ne pas remplir la section 9

### 9. SALLE POLYVALENTE :

La salle dispose-t-elle d'au moins 2 places adaptées si sa capacité est égale ou inférieure à 50 places ? Et d'au moins une place adaptée supplémentaire par tranche de 50 places supplémentaire de capacité totale ?

Nb : Une place adaptée est une place ou une personne en fauteuil peut se rendre et rester, sans avoir besoin de sortir de son fauteuil. Par exemple, une table de repas doit avoir une hauteur comprise entre 70 et 80 cm et avoir une profondeur d’au moins 60 cm pour pouvoir passer ses jambes en dessous.

Oui 			Non  → point de non-conformité

Disposez-vous d'un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d'un diamètre d'au minimum 1 m 50 ? (Voir image 15 section 5)

Oui 			Non  → point de non-conformité

Les allées de cheminements et/ou les couloirs sont d'une largeur d'au moins 1,2 m ?

Oui 			Non  → point de non-conformité

Merci d’avoir suivi ce document. N'oubliez pas de regarder les annexes qui vous ont été distribuées.

Pour vous aider dans la démarche complète, vous pouvez vous aider du schéma de la page suivante. Celui-ci résume la démarche à suivre.

10. SCHÉMA DE LA DÉMARCHE :

Service Urbanisme règlementaire

Caroline Ghiotti

04 72 04 81 83

cghiotti@mairie-vaulxenvelin.fr

Pour toute demande d’information, contacter :

Marie PERRIN

Chargée de mission commerce, artisanat, FISAC

Service Economie Emploi

04 72 04 78 52

mperrin@mairie-vaulxenvelin.fr

Illustrations :

Guide illustré accessibilité ERP-IOP Ministère de la Transition écologique et solidaire

Mairie de Vaulx-en-Velin

Place de la Nation

69120 Vaulx-en-Velin

04 72 04 80 80

www.vaulx-en-velin.net

# Text boxes

Image 1

Image 2

≥ 90 cm

Image 3

Image 5

Image 4

Image 6

cm

cm

< 33%

Image 7

Image 8

Image 9

Nez de marche contrasté

Contre marche

contrastée

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

≥ 0,90 m

image 18

Image 19

Nez de marche contrasté

Image 20

Image 21

Image 22

Êtes-vous conforme ?

Remplir ce document

Point(s) de non-conformité détecté(s)

Si des aménagements et modifications sont nécessaires, faire une demande d’autorisation de travaux au service urbanisme de la mairie.

oui, je suis conforme

Non ou je ne sais pas

Je suis déclaré / je me déclare sur : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/attestation-accessibilite-cat5

Travaux

Aucun point de non-conformité détecté